## Slide 1: Vortrag Computer-Aided Manufacturing (CAM)

## Slide 2: Lernziele
Nach Abschluss dieser Lektion können Sie Folgendes tun:
Setups und Werkzeugwege erstellen
2D- und 3D-Bearbeitungsstrategien ermitteln und beschreiben
Schrupp- und Schlichtoperationen verwenden
Ermitteln, wann eine Flächen- und 2D-Konturoperation verwendet werden soll
Die Verwendung und den Zweck der Restmaterialbearbeitung kennenlernen
Zwischen „Nachzeichnen“ und „Gravieren“ unterscheiden
Bestimmen, wann Bohren oder Ausdrehen verwendet werden soll
CAM-Operationen simulieren
Code nachbearbeiten

## Slide 3: Erstellen der Setups für Formeinsätze
Setups für die Bearbeitung enthalten Informationen über die Rohteilgröße und -form sowie die Ausrichtung des Bauteils im Arbeitsbereich der Maschine.
Rohteilattribute definieren:
Die Form und Größe des groben Materialstücks, das zum Schneiden eingespannt wird
Die Position des Werkstücks innerhalb des Rohteils
Die Position des Arbeitskoordinaten-systems (WKS) in Bezug auf das zu bearbeitende Bauteil
Eine Position (WKS), an der die Maschinenkoordinaten vor dem Schneiden auf Null gesetzt werden müssen

## Slide 4: Erstellen von Werkzeugwegen zum Schneiden von Formeinsätzen
Ein Werkzeugweg ist der Vektor, entlang dem sich der Werkzeugmittelpunkt (TCP) bewegt, sobald das Werkzeug sich in Bewegung befindet.
Begriffe und Farben für Werkzeugwege:
Verbindungen → gelb
An-/Wegfahrweg → grün
Schneiden → blau
Rampe → rot
DENKEN SIE DARAN: Werkzeuge schneiden zu beiden Seiten des angezeigten Werkzeugwegs.

## Slide 5: Schruppstrategien
Das Ziel der Schruppstrategien ist es, so viel Material wie möglich so schnell wie möglich zu entfernen.
Größere Werkzeuge werden im Allgemeinen verwendet, da sie steifer sind und einen größeren Vorschub pro Zahn aufweisen.
Schruppfräser können Geometrie aufweisen, die die Vibration reduziert, können aber auch raue Flächen hinterlassen.
Schruppfräser schneiden oft leiser als Nicht-Schruppfräser.

## Slide 6: Gebräuchliche Schruppstrategien
2D Adaptive
Adaptive Clearing
3D-Taschenfräsen
Entfernt große Materialbereiche und eignet sich ideal für Hochgeschwindigkeits-Fräsen. Alle Übergangsbewegungen werden bis zu einem minimalen Krümmungsradius geglättet.
Entfernt große Materialbereiche und ermöglicht tiefe Schnitte. Ideal für Hochgeschwindigkeits-Fräsen und zur Bearbeitung von Kernen.
Fräst eine Kavität, eine offene Tasche oder den Bereich um eine Insel. Diese Option wird bevorzugt, wenn einfache Taschen und andere einfache Geometrie geschruppt werden sollen.
In Fusion sind 2D- und 3D-Schruppstrategien verfügbar. Jede Methode bietet eigene Vorteile, die von Maschinen- und Werkzeugeinschränkungen sowie den gewünschten Ergebnissen abhängen.

## Slide 7: Schlichtstrategien
Das Ziel von Schlichtstrategien ist es, eine geringe Menge an Material so genau wie möglich zu entfernen.
Für eine hochwertige Oberflächenbeschaffenheit kommt es auf scharfe Schnittkanten an.
Im Vergleich zum Schruppen werden geringe Spanlasten und langsamere Vorschübe verwendet.
Die Bemaßungsgenauigkeit und das Aufmaß werden bei der Auswahl von Schlichtwerkzeugen und -strategien berücksichtigt.

## Slide 8: Vorschlichtstrategien
Schaftfräser, die für Schlichtoperationen geeignet sind, können auch bei Schruppoperationen verwendet werden. Ebenso können einige Strategien für „Schruppen bis zum Ende“ konfiguriert werden, oder um geringe Mengen an Material für spezielle Schlichtoperationen übrig zu lassen.
Kontur und 2D-Kontur sind Beispiele für Operationen, die Möglichkeiten für Schrupp- und Schlichtschnitte bieten.
Viele Strategien, die Optionen für REST-Bearbeitung oder mehrere Schlichtdurchgänge aufweisen, können als Vorschlichten betrachtet werden.

## Slide 9: Wann sollten Sie eine 2D- oder 3D-Operation auswählen?
Verlassen Sie sich auf die Bauteilgeometrie, um Hinweise zu erhalten, die Ihnen bei der Entscheidung helfen, welche Strategien möglich und effektiv sind. Wenn Sie die folgenden Fragen mit „Ja“ beantworten, können Sie möglicherweise eine 2D-Operation verwenden:
Gibt es eindeutige Konturen oder Kanten, die die zu bearbeitenden Elemente definieren?
Bestehen Features aus vertikalen Wänden und flachen Flächen?
Weisen Features offensichtliche Grenzlinien auf, wie z. B. Taschen oder Inseln?

## Slide 10: Wann sollten Sie eine Flächenoperation auswählen?
Der Werkzeugweg Fläche wird verwendet, um die nach oben geschruppte Fläche des Rohteils zu entfernen und große Materialmengen zu entfernen, sodass komplexere 2D- und 3D-Operationen angewendet werden können.
Die Fläche kann so konfiguriert werden, dass mehrere Z-Zustellungen möglich sind, um viel Material zu entfernen.
Werkzeuge mit großem Durchmesser, wie z. B. Schalenfräser, sind für die Entfernung großer Materialmengen wünschenswert.
Ein großer Bahnabstand wird verwendet, wenn die Fläche zum Schruppen verwendet wird, und ein kleinerer, wenn sie zum Schlichten verwendet wird.

## Slide 11: Wann sollten Sie eine 2D-Kontur-Operation auswählen?
Der Werkzeugweg „2D-Kontur“ wird beim Schruppen verwendet, wenn bei früheren Adaptive-Clearing-Operationen Material übrig bleibt, das vor Beginn von Schlichtoperationen entfernt werden muss.
Mit dem Werkzeug „2D-Kontur“ können Sie Linien oder Flächen auf dem Bauteil nachzeichnen, um sie bis zur endgültigen Größe zu schlichten.
Verwenden Sie die Option „Mehrere Tiefen“, wenn der Schnitt besonders tief ist.
Verwenden Sie die Option „Schruppdurchgänge“, wenn Sie an das Bauteil in mehreren Durchgängen herangehen müssen, um sicherzustellen, dass ein Schnitt nicht zu tief ausgeführt wird.

## Slide 12: Best Practices für Schruppoperationen
Schruppen sollte in der kürzestmöglichen Zeit durchgeführt werden, und zugleich einen möglichst großen Teil des Rohteils bearbeiten.
Das Schruppen von Schaftfräsern kann effiziente Schruppoperationen erleichtern. Der Nachteil ist, dass für das Schlichten kein zusätzliches Werkzeug verwendet werden kann.
Wenn Sie eine 2,5-Achsen-Maschine verwenden, sind 2D-Adaptive-Clearing- und 3D-Adaptive-Clearing-Werkzeugwege die effektivsten Schruppverfahren in Fusion.
Neue Modelle für Schruppoperationen:
  Herkömmliches Schruppen: Lineare Werkzeugwege mit niedriger Drehzahl, hoher Schnitttiefe und langsamem Vorschub.
  Hocheffizientes Schruppen: Parabolische Werkzeugwege mit hoher Drehzahl, niedriger Schnitttiefe und schnellem Vorschub.

## Slide 13: 2D-Bearbeitungsoperationen und Werkzeugwege
Bei 2D-Bearbeitungsoperationen wird um Elemente herum geschnitten, deren Konturen und Kanten als Referenzgeometrie ausgewählt wurden.
2D-Operationen umfassen:

## Slide 14: 3D-Bearbeitungsoperationen und Werkzeugwege
3D-Bearbeitungsoperationen schneiden innerhalb ausgewählter Bearbeitungsbegrenzungen, wobei komplexe Flächen als Referenzen verwendet werden.
3D-Operationen umfassen:

## Slide 15: REST-Bearbeitungsstrategie
REST ist eine Abkürzung für Remaining Stock (Restmaterial). Die Restmaterialbearbeitung ist eine Strategie zum Entfernen von Material, das bei der vorherigen Operation oder sogar beim vorherigen Setup nicht erreicht werden konnte.
Der Werkzeugdurchmesser aus der vorherigen Operation muss angegeben werden.
Das Duplizieren einer Operation und das Auswählen eines kleineren Werkzeugs sind beim Zurückgreifen auf Restmaterialbearbeitung gängige Praxis.
Kleinere Spanlasten und langsamere Vorschübe sollten berücksichtigt werden.

## Slide 16: Spezielle Schlichtoperationen
Spezifische Schlichtoperationen in Fusion, mit denen ein Werkzeug einer Abfolge von Kanten oder sogar Skizziergeometrie folgt.
Nut
Gravieren
Hohlkehle
Projektion
Nachzeichnen

## Slide 17: Spezielle Schlichtoperationen
Was ist der Unterschied zwischen Gravieren- und Nachzeichnen-Operationen?
Gravieren schneidet automatisch bis zu einer Tiefe, an der ein Kegelwerkzeug tangential zu mehr als einer Kante der ausgewählten Geometrie wird, oder bis die gesamte Schneidenlänge des Werkzeugs verwendet wird.
Nachzeichnen schneidet exakt bis zur Tiefe der ausgewählten Geometrie, es sei denn, es wird ein radialer oder axialer Versatz angegeben.

## Slide 18: Wann Bohren und wann Ausdrehen gewählt werden soll
Bohroperationen werden ausgewählt, wenn Spiralbohrer, Gewindebohrer und Reibahlen verwendet werden müssen.
Bohrzyklen wie Tieflochbohren, Durchbruch, Gewindefräsen, Gewindebohren und vieles mehr sind verfügbar.
Ausdrehen ist die Operation, die man für Bohrungen mit großem Durchmesser auswählt, die nicht mit typischen Durchmesserbohrern erstellt werden können.
Ausdrehen ähnelt dem Rundfräsen von Taschen, kann aber auch kegelförmige Bohrungen und Zapfen mit hervorragender Flächenqualität bearbeiten.

## Slide 19: Simulieren von CAM-Operationen
Fusion bietet einen hervorragenden Simulator im Arbeitsbereich „Fertigen“. Verwenden Sie das Werkzeug „Simulieren“, um sicherzustellen, dass die CAM-Operationen die gewünschten Ergebnisse erzielen.
Simulationen können Folgendes anzeigen:
Werkzeuge und Werkzeughalter
Werkzeugwege und Kollisionen
Rohteile, Modelle und Spannmittel
Zykluszeit, Geschwindigkeiten, Vorschübe, Positionen, Werkzeugwechsel, Schnittabstand und vieles mehr

## Slide 20: Postprozessor und numerischer Code
Wenn Bearbeitungsoperationen festgelegt werden, müssen die Informationen zu Werkzeugwegen in numerischen Code (G-Code) übersetzt werden, der von einem Maschinen-Controller gelesen werden kann.
Postprozessoren als Übersetzer:
Werkzeugweg-Informationen aus der CAM-Software müssen in einen Dialekt übersetzt werden, den ein Maschinen-Controller interpretieren kann.
Jeder Maschinen-Controller wird vom Hersteller so konfiguriert, dass er bestimmte Dialekte des G&M-Codes (allgemein und verschieden) interpretiert.
Ein für eine Maschine spezifischer Postprozessor muss verwendet werden, um die richtige Übersetzung durchzuführen.