## Slide 1: Prozessplan und CNC-Schnittdaten

## Slide 2: Lernziele
Nach Abschluss dieses Moduls können Sie Folgendes tun:
Schritte aufführen, die zur Bearbeitung des Brieftaschen-Projekts erforderlich sind
Einen Prozessplan für die Herstellung der Brieftasche erstellen
Die Reihenfolge der Operationen definieren
Die Werkzeuge bestimmen, die zur Bearbeitung der Brieftasche benötigt werden
Erklären, wie das Bauteil gehalten und gedreht wird
Erläutern, wo der Teilereferenz-Nullpunkt platziert wird und warum

## Slide 3: Was stellen Sie her?
  Eine aus zwei Teilen bestehende schlichte Brieftasche. Nach der Endbearbeitung werden die beiden Hälften mit Verbindungselementen zusammengesetzt, um das Produkt zu erstellen.
  Nach dem Durcharbeiten der Übungen und Datensätze stellen Sie fest, dass die zugehörigen Flächen der beiden Hälften mit Ausnahme der Bohrungen identisch sind.
  Die äußeren Flächen sind ebenfalls gleich, abgesehen von den zusätzlichen Taschen, Gravuren und Bohrungen auf der oberen Hälfte der Brieftasche.

## Slide 4: Aus welchem Material machen Sie es?
  Für dieses Projekt wird Aluminium empfohlen.
  Aluminium ist relativ kostengünstig und in Rohteilgrößen lieferbar, die vor der CNC-Bearbeitung nur wenig oder gar keine Verarbeitung erfordern.
  Flüssige Kühlmittel können vermieden werden, wenn leichte Schnitte in Aluminium durchgeführt werden und zugeführte Luft ausgetauscht werden kann.
  Acryl, Messing, Polyurethan mit hoher Dichte und viele andere Materialien sind für dieses Projekt ebenfalls eine gute Wahl.
  ANMERKUNG: Beachten Sie, dass die U/min des Werkzeugs und die Vorschübe an das ausgewählte Material angepasst werden müssen.

## Slide 5: Definieren eines Prozessplans
Um einen Prozessplan zu erstellen, bestimmen Sie noch vor Projektbeginn die folgenden Elemente:
  Was stellen Sie her?
  Aus welchem Material besteht das Bauteil?
  In welcher Reihenfolge werden Operationen ausgeführt?
  Wie wird das Bauteil gehalten?
  Wo ist der Bauteilreferenz-Nullpunkt (PRZ)?
  Welche Tools sind erforderlich?

## Slide 6: In welcher Reihenfolge werden Operationen ausgeführt?
Die Brieftasche besteht aus vier Setups und neun verschiedenen Operationen.
Setup1:
  Bearbeiten Sie die Oberseite von außen.
  Ertasten Sie das Rohteil oder suchen Sie nach Kanten.
Setup2:
  Bearbeiten Sie die Unterseite von außen.
  Ertasten Sie das Rohteil oder suchen Sie nach Kanten.
  Anmerkung: Die Beispiele für Vorschübe und Drehzahlen sowie die Berechnungen in diesem Handbuch sind für Aluminium ausgelegt. Wenn andere Materialien wie Stahl verwendet werden, müssen die Geschwindigkeits- und Vorschubberechnungen angepasst werden.

## Slide 7: In welcher Reihenfolge werden Operationen ausgeführt?
Die Brieftasche besteht aus vier Setups und neun verschiedenen Operationen.
Setup3:
  Bearbeiten Sie die Oberseite von innen.
  Ertasten Sie den Schraubstock, die Parallelplatten oder das Rohteil oder suchen Sie nach Kanten.
Setup4:
  Bearbeiten Sie die Unterseite von innen.
  Ertasten Sie den Schraubstock, die Parallelplatten oder das Rohteil oder suchen Sie nach Kanten.
  Anmerkung: Die Beispiele für Vorschübe und Drehzahlen sowie die Berechnungen in diesem Handbuch sind für Aluminium ausgelegt. Wenn andere Materialien wie Stahl verwendet werden, müssen die Geschwindigkeits- und Vorschubberechnungen angepasst werden.

## Slide 8: In welcher Reihenfolge werden Operationen ausgeführt? – Alternatives WKS
Die Brieftasche besteht aus vier Setups und neun verschiedenen Operationen.
Setup3:
  Bearbeiten Sie die Oberseite von innen.
  Ertasten Sie die obere Ecke oder Mitte des Rohteils oder suchen Sie nach Kanten.
Setup4:
  Bearbeiten Sie die Unterseite von innen.
  Ertasten Sie die obere Ecke oder Mitte des Rohteils oder suchen Sie nach Kanten.
  Anmerkung: Wählen Sie ein WKS aus, mit dem Sie vertraut sind und das Sie als kompatibel mit dem verfügbaren Gerät erachten.

## Slide 9: Wie wird das Bauteil gehalten?
Die Brieftasche besteht aus vier Setups, die jeweils einen Standard-Schraubstock erfordern.
Setup1:
  6-Zoll-(150-mm-)Schraubstock mit harten Backen
  Verwenden Sie Parallelplatten. Backen sollten maximal 3 mm Material fassen.
Setup2:
  6-Zoll-(150-mm-)Schraubstock mit harten Backen
  Verwenden Sie Parallelplatten. Backen sollten maximal 3 mm Material fassen.

## Slide 10: Wie wird das Bauteil gehalten?
Die Brieftasche besteht aus vier Setups, die jeweils einen Standard-Schraubstock erfordern.
Setup3:
  6-Zoll-(150-mm-)Schraubstock mit harten Backen
  Verwenden Sie Parallelplatten. Backen sollten maximal 3 mm Material fassen.
Setup4:
  6-Zoll-(150-mm-)Schraubstock mit harten Backen
  Verwenden Sie Parallelplatten. Backen sollten nicht mehr als 3 mm an Material fassen.

## Slide 11: Wo befindet sich der PRZ des Bauteils?
Der Bauteilreferenz-Nullpunkt (PRZ) und die Maschinenkoordinaten müssen vor der Bearbeitung übereinstimmen.
Setup1:
  Obere linke Ecke des Rohteils
  Dies dient dazu, das Setup schneller und einfacher zu gestalten.
Setup2:
  Obere linke Ecke des Rohteils
  Dies dient dazu, das Setup schneller und einfacher zu gestalten.

## Slide 12: Wo befindet sich der PRZ des Bauteils? – Alternativ
Der Bauteilreferenz-Nullpunkt (PRZ) und die Maschinenkoordinaten müssen vor der Bearbeitung übereinstimmen.
Setup3:
  Oben Mitte ODER Oben rechte Ecke des Rohteils
Setup4:
  Oben Mitte ODER Oben Rechte Ecke des Rohteils
WICHTIG: Wählen Sie ein WKS aus, mit dem Sie vertraut sind und das Sie als kompatibel mit dem verfügbaren Gerät erachten.

## Slide 13: Welche Werkzeuge werden zum Schneiden der Formeinsätze verwendet?
Das Werkzeug, mit dem das Bauteil auf einer 3-Achsen-CNC-Maschine abschließend bearbeitet wird:
T1 – 12-mm-Schaftfräser
T3 – Taster
T4 – 10-mm-Radienfräser
T6 – 6-mm-Kugelfräser
T8 – Schaftfräser mit 2 mm Durchmesser
T10 – 6-mm-30-Grad-Gravur

## Slide 14: Sicherheitsregeln und -praktiken
Verwenden Sie niemals Maschinen, für deren Betrieb Sie nicht durch eine qualifizierte Person geschult wurden.
Tragen Sie eine nach ANSI/ISO zugelassene Schutzbrille bzw. eine nach ANSI/ISO zugelassene Schutzbrille mit Seitenschildern. In der Werkstatt müssen Sie immer eine Schutzbrille tragen, nicht nur an der Maschine.
Tragen Sie keine langärmligen Hemden, da diese von der Maschine erfasst werden können. Tragen Sie kurze Ärmel oder T-Shirts. Legen Sie Ringe und Uhren an der Maschine ab.
Tragen Sie niemals Handschuhe, da sie von der Maschine erfasst werden können. Latex-Handschuhe sind akzeptabel.
Lange Haare sollten zurückgebunden oder unter einem Hut getragen werden, damit sie nicht von der Maschinenspindel erfasst werden.
Achten Sie stets darauf, wo Sie Ihre Hände halten.
Seien Sie sich stets bewusst, was im Falle eines Abrutschens der Hand passieren kann. Denken Sie beispielsweise beim Anziehen einer Schraube daran, was passiert, wenn der Schraubenschlüssel abrutscht. Kann Ihre Hand oder Ihr Arm mit dem Werkzeug in Kontakt kommen? Oder mit scharfen Spänen?
In den Arbeitsbereichen sind Unfug oder Streiche untersagt.