## Slide 1: Vortrag CNC-Schnittdaten

## Slide 2: Lernziele
Nach Abschluss dieses Projekts können Sie Folgendes tun:
Werkzeuge identifizieren, die zur Bearbeitung des Bauteils verwendet werden
Schnittdaten für Bearbeitungsanwendungen ermitteln
Gebräuchliche Schnittdatenbegriffe definieren
Spandicke und Spanbelastung berechnen
Vorschub und Drehzahl für ein Werkzeug berechnen
Oberflächenvorschub beschreiben
Schnittkräfte und den Werkzeugeingriff beschreiben

## Slide 3: Welche Werkzeuge wurden zur Bearbeitung der Brieftasche verwendet?
Die folgenden Werkzeuge werden verwendet, um das Bauteil auf einer 3-Achsen-CNC-Maschine fertigzustellen.
T1 – 12-mm-Schaftfräser
T3 – Taster
T4 – 10-mm-Radienfräser
T6 – 6-mm-Kugelfräser
T8 – 2-mm-Schaftfräser
T10 – 6-mm-60-Grad-Gravur

## Slide 4: Allgemeine Begriffe
  Spindeldrehzahl (U/min): Umdrehungen pro Minute oder die Geschwindigkeit, mit der sich das Werkzeug dreht.
  Schnittvorschub (m/min): Die lineare Rate, mit der sich ein Werkzeug durch ein Material bewegt.
  Oberflächen-Footage: Linearer Vorschub, mit der sich ein rotierender Fräser in einer Minute mit einer bestimmten Drehzahl bewegt.
  Schneidkraft: Der Widerstand des Materials gegen das Eindringen des Schnittwerkzeugs.
  CWE (Cutter-Workpiece Engagement): Die unmittelbare Kontaktgeometrie zwischen dem Schneidwerkzeug und dem prozessinternen Werkstück während der Bearbeitung. Dieses spielt eine wichtige Rolle bei der Simulation des Bearbeitungsprozesses und wirkt sich direkt auf die Berechnung der prognostizierten Schnittkräfte und Drehmomente aus.
  Eintauchen/Einfahrt/Ausfahrt/Rampe: Verschiedene Arten von Werkzeugbewegungen, die häufig eine Variation des Schnittrate erfordern.
  Vorschub pro Zahn (mmpt): Die Materialmenge, die von jedem Zahn auf einem Werkzeug pro Umdrehung abgetragen wird. Auch als „Chip Load“ bezeichnet.
  Z-Zustellung: Die Höhe, in der ein Werkzeug vertikal in das Material eingreift. Dies ist in der Regel ein Verhältnis des Werkzeugdurchmessers basierend auf bestimmten Werkzeugbewegungen.
  Bahnabstand: Der horizontale Materialeingriff eines Werkzeugs variiert stark je nach ausgewählter Bearbeitungsstrategie und gewünschter Oberflächenqualität.

## Slide 5: Berechnen von Vorschüben und Drehzahlen
  Allgemeine Formeln
    SMM: (U/min x Werkzeugdurchmesser) / 318
    U/min: (318 / SMM) / Werkzeugdurchmesser
    mm/min: Anzahl der Zähne x Vorschub pro Zahn x U/min
    mm/Zahn: (mm/min) / U/min x Anzahl der Zähne
    Zoll (in) bis Millimeter (mm): Zoll x 25,4
    Millimeter (mm): bis Zoll (in) : mm/25,4 oder mm x 0,03937
  Ein Stirnfräser mit 10 mm Durchmesser 2 kann mehrere Werte ergeben.
    Schnitttiefe = 2,0 x Durchmesser
    Kontur-Schnitt = 0,1 x Durchmesser
    Schnittgeschwindigkeit = 150–200 SMM (Oberflächenmeter pro Minute) für Nichteisenmaterialien
    Vorschub pro Zahn für Seitenfräsen = 0,8 (mm/Min)
    Vorschub pro Zahn für Langloch = 0,8 * 0,2 = 0,16 (mm/Min)
Einen grundlegenden Vorschub und die Drehzahl erhält man oft vom Werkzeughersteller. Dieser Wert basiert auf dem Werkzeugdurchmesser, der Anzahl der Schneiden und deren Geometrie, den Werkzeugbeschichtungen, dem zu schneidenden Material, der Steifheit der Spannvorrichtung und dem Typ des geschnittenen Materials.

## Slide 6: Vorschub- und Drehzahlberechnung (Fortsetzung)
Basiswerte in Kombination mit einer bestimmten Maschine sollten als Ausgangspunkt verwendet und an der Maschinensteuerung nach oben/unten angepasst werden, um zukünftige Programme zu beeinflussen.
Testschnitte im selben Material tragen dazu bei, effiziente Schneidverfahren zu gewährleisten.
Beispiel: Berechnung des Vorschubs, der mit 7.500 U/min ausgeführt werden soll:
  SMM = Anzahl der Zähne x mm/Zahn x U/min
  SMM = 2 x 0,02 x 7.500
  SMM = Vorschub von 300 Metern pro Minute
  Anmerkung: Die Beispiele für Vorschübe und Drehzahlen und Berechnungen für diese Anleitung sind für Aluminium ausgelegt. Wenn andere Materialien wie Stahl verwendet werden, müssen die Geschwindigkeits- und Vorschubberechnungen angepasst werden.

## Slide 7: Anpassen der Geschwindigkeiten basierend auf Maschinenbeschränkungen
Grundwerte werden manchmal über die Fähigkeiten einer Maschine hinaus berechnet und müssen erheblich angepasst werden, um die maximalen Spindeldrehzahlen und Eilgangsgeschwindigkeiten einer Maschine zu erreichen.
Beispiel für Fälle, in denen die Spindeldrehzahl angepasst werden muss:
  Beispiel: 2 mm" Durchmesser, 2-Schneiden-Fräse
    Schnittgeschwindigkeit = 150–200 SMM (Oberflächenmeter pro Minute) für Nichteisenmaterialien
    Vorschub pro Zahn zum Seitenfräsen = 0,04–0,1 (mm/U)
  Spindeldrehzahl berechnet mehr als 20.000 U/min, aber Ihre Maschine darf nicht mehr als 15.000 U/min betragen!
  Geben Sie einen Wert nahe der maximalen U/min ein, um die Berechnung zu überschreiben.
  Anmerkung: Beachten Sie, dass die Schnittgeschwindigkeit bereits vorsichtig gewählt ist.

## Slide 8: Anpassen des Vorschubs basierend auf Maschinenbeschränkungen
Grundwerte werden manchmal über die Fähigkeiten einer Maschine hinaus berechnet und müssen erheblich angepasst werden, um die maximalen Spindeldrehzahlen und Eilgangsgeschwindigkeiten einer Maschine zu erreichen.
Beispiel für Anpassung der Vorschubgeschwindigkeit
  Beispiel: 2 mm Durchmesser, 2-Schneiden-Fräser
    m/min = Anzahl der Zähne x mm/Zahn x U/min
    m/min = 2 x 0,1 x 15.000
    m/min = 3.000 mm pro Minute
  Vorschub wird mit 300 m/min berechnet, aber Ihre Maschine kann nur mit 100 m/min schneiden! Möglicherweise erzwingen Erhebungsgrenzen weniger.
  Geben Sie einen Wert nahe der max. Schnittgeschwindigkeit ein, um die Berechnung zu überschreiben.
  ANMERKUNG: Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen kleineren Vorschub pro Zahn festzulegen.

## Slide 9: Sehr effizientes Schruppen
Herkömmliches
Schruppen

## Slide 10: Sehr effizientes Schruppen
Herkömmliches
Schruppen

## Slide 11: Herkömmliches Schruppen
Lastspitzen in inneren Ecken
Axiale Schnitttiefe ist der einzige ständig gesteuerte Parameter.
Verkürzte Werkzeug-lebensdauer ist eine kostspielige Folge.
Sehr effizientes Schruppen
Verwenden Sie das gesamte Werkzeug.
Vollständige Kontrolle über radiale und axiale Schnitttiefe

## Slide 12: TEA im Vergleich zu optimaler Last
TEA = Werkzeugeingriff-Winkel (Tool Engagement Angle)

## Slide 13: Radiale Spanausdünnung
Radiale Schnitttiefe bei leichtem Abtrag reduziert die effektive Spandicke.

## Slide 14: Sicherheitsregeln und -praktiken
Verwenden Sie niemals Maschinen, für deren Betrieb Sie nicht durch eine qualifizierte Person geschult wurden.
Nach ANSI/ISO zugelassene Schutzbrille bzw. nach ANSI/ISO zugelassene Schutzbrille mit Seitenschildern tragen. Sie müssen in der Werkstatt immer eine Schutzbrille tragen, nicht nur an der Maschine.
Tragen Sie keine langärmligen Hemden, da diese von der Maschine erfasst werden können. Tragen Sie kurze Ärmel oder T-Shirts. Legen Sie Ringe und Uhren an der Maschine ab.
Tragen Sie niemals Handschuhe, da sie von der Maschine erfasst werden können. Latex-Handschuhe sind akzeptabel.
Lange Haare sollten zurückgebunden oder unter einem Hut getragen werden, damit sie nicht von der Maschinenspindel erfasst werden.
Achten Sie stets darauf, wo Sie Ihre Hände halten.
Seien Sie sich stets bewusst, was im Falle eines Abrutschens der Hand passieren kann. Denken Sie beispielsweise beim Anziehen einer Schraube daran, was passiert, wenn der Schraubenschlüssel abrutscht. Kann Ihre Hand oder Ihr Arm mit dem Werkzeug in Kontakt kommen? Oder mit scharfen Spänen?
In den Arbeitsbereichen sind Unfug oder Streiche untersagt.